## Slide 1: serial_bridge から ros2can へ
serial_bridge を使ってきた人向け ros2can 紹介・移行ガイド
立命館大学 ロボット技術研究会 RRST NHKプロジェクト
Notes: serial_bridgeを使ってきた人向け。何が良くなったのか、何が変わらないのか、どう移行するのかを話す。

## Slide 2: ひとことで言うと
serial_bridge → ros2can 2
serial_bridge
ros2can
配線
マイコンごとにUSBでPCへ
CANのデイジーチェーンでPCとはUSB1本
操作
ターミナルのログ表示のみ
GUIで送信・確認・FW書き込み
互換
serial_tx_[ID] / serial_rx_[ID]
トピック・フレーム形式はそのまま
Notes: この3つだけ覚えて帰ってもらえればOK。特に1つ目が最大の目玉。

## Slide 3: なぜ ros2can を作ったのか
serial_bridge の運用で見えてきたこと
01
serial_bridge → ros2can 3

## Slide 4: 開発背景
serial_bridge → ros2can 4
1
学ロボ25
UDP無線
電波干渉で会場で不安定
2
学ロボ26
serial_bridge
有線シリアル。CANは開発コストが高く見送り
3
運用
見えた課題
台数分の配線、状態が見えない など
4
現在
ros2can
serial_bridgeを土台にCAN化＋GUI化
serial_bridge で見えてきた課題
配線が増える
マイコン1台につきUSB1本。台数が増えるほどケーブルとUSBポートが増える
状態が見えにくい
ターミナルのログのみ。指令送信やパラメータ確認は別ツールが必要
専用アクチュエータ
ロボマス・CubeMars を汎用出力の延長でしか扱えない
実機がないと試せない
マイコンを繋がないと、ノードやトピック連携を確認できない
Notes: serial_bridgeのときは開発者1名・低予算でCANの開発コストが高いと判断して見送った。serial_bridgeで作ったフレームやID方式を土台に、CAN化とGUI化をしたのがros2can。

## Slide 5: 最大の目玉：配線がUSB1本になる
serial_bridge → ros2can 5
serial_bridge：星型配線
PC
マイコン ID=1
マイコン ID=2
マイコン ID=3
マイコン ID=4
USB × 4
マイコンの台数分のUSBケーブルとポートが必要。台数が増えるほどPC周りの配線が増える
ros2can：デイジーチェーン
PC
USB × 1
CANホスト
ノード1
ノード2
ノード3
ノード4
電源 + CAN の
4ピンケーブル1本
で次の基板へ数珠つなぎ
台数が増えても
PC側の配線は増えない
Notes: ここが一番伝えたいところ。serial_bridgeは星型でマイコンの数だけUSBが必要。ros2canはPCとはホスト1台分のUSB1本で、残りは電源+CANの4ピンケーブルで数珠つなぎ。台数が増えてもPC側の配線は増えない。

## Slide 6: 数字で見る ros2can
serial_bridge → ros2can 6
4 → 1
PCとのUSBケーブル （4基板構成の場合）
最大 4
1バスあたりのノード数 （ホストを含む）
1 Mbps
CANバスの通信速度 （ロボマス等と共通）
4ピン
電源+CANを1本の ケーブルで次の基板へ
USBが減ると何がうれしいか
PCのUSBポートやハブの数に縛られにくくなる
機体内の長いUSBケーブルの取り回しが減り、配線がシンプルになる
基板を増やすときは、デイジーチェーンの末尾に足すだけ
Notes: 4基板構成の場合、USBは4本から1本に。1バスに最大4ノード（ホスト含む）。CANは1Mbps。

## Slide 7: 何が変わるのか
比較表と新機能
02
serial_bridge → ros2can 7

## Slide 8: serial_bridge と ros2can の比較
serial_bridge → ros2can 8
観点 | serial_bridge | ros2can
配線 | マイコン1台＝USB1本の星型 | CANホスト（USB1本）＋CANデイジーチェーン
UI | ターミナルのみ（テキスト / ASCIIバー / なし） | PyQt5 GUI（Control / Monitor / Raw / Info）
スロットの意味 | FWごとに固定（1〜8 = DCモータ 等） | プロファイルで可変、CANノードへ分配
エンコーダ | 生のパルス値をそのままPublish | オーバーフロー展開・原点セット（_unwrapped / _zeroed）
実機なしの確認 | なし | 仮想デバイスで確認できる
ロボマス / CubeMars | 汎用のロボマスモードのみ | 専用ドライバ（MITモード等）
FWの設定 | config.hpp を手で編集 | GUIで生成・書き込み
ポート専有 | 排他フラグなし | TIOCEXCL で排他専有
実装 | C++（rclcpp） | Python（rclpy + PyQt5）
Notes: 技術マニュアル（内部実装編）9.9節の比較表をベースにしている。

## Slide 9: ros2canの新機能
serial_bridge → ros2can 9
1
GUIで直接操作
4タブで指令送信とセンサ確認。ダイレクト送信は既定OFF
2
仮想デバイス
実機なしでUI・トピック連携を確認。rqtや自作ノードのテストにも
3
エンコーダ処理
オーバーフロー展開と原点セット。_unwrapped / _zeroed を配信
4
ロボマス・CubeMars
専用モードで直接制御。MITモードでKp/Kdを毎周期変更
5
FW生成・書き込み
設定をGUIで入力 → generated_firmware に生成 → そのまま書き込み
6
安全機能
全デバイスE-STOP、閉じるとゼロ指令、全ゼロで安全停止
Notes: 一つずつデモできるとベスト。仮想デバイスは講習にも便利。

## Slide 10: 状態確認：ターミナルからGUIへ
serial_bridge → ros2can 10
serial_bridge
[ID 6] /dev/ttyUSB0 RX 49.8Hz
██████████████░░░░░ 72%
[ID 7] /dev/ttyUSB1 RX 49.9Hz
████████████████░░░ 81%
ログやバーグラフで通信状態がわかる
値の確認・指令送信は ros2 topic など別ツール
※ 表示はイメージ
ros2can
指令送信・センサ値・生データ・通信状態をすべてGUIで確認
Notes: serial_bridgeはkGraphicalモードでRXレートなどのバーは見られたが、中身の値や指令の送信はできなかった。

## Slide 11: 何が変わらないのか・どう移行するか
トピック互換と、気をつけるポイント
03
serial_bridge → ros2can 11

## Slide 12: そのまま使えるもの
serial_bridge → ros2can 12
トピック名
serial_tx_[ID] / serial_rx_[ID]
メッセージ型
std_msgs/msg/Int16MultiArray
データ長
24 × int16
フレーム形式
0xAA｜ID｜LEN｜DATA｜XOR
ID方式
DEVICE_ID で識別（ポート順に非依存）
スキャン
自動スキャン・ホットプラグ・excluded_ports
→ 既存ノードの「publish / subscribe する部分」はほぼそのまま流用できます。
変わるのは「どのスロットが何を意味するか」だけ（次のスライド）
Notes: トピックの名前と型が同じなので、既存ノードの通信部分はほぼそのまま。ただしスロットの意味は変わるので次のスライドで説明。

## Slide 13: 注意：スロットの意味が変わる
serial_bridge → ros2can 13
serial_bridge（esp32_serial_bridge の例）：FWごとに固定
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DBG
MD1〜8
SERVO1〜8
TR1〜7
ros2can（既定プロファイル）：ノードごとに5スロット
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ノード1：SERVO / SW・ENC
ノード2：SERVO / SW・ENC
ノード3：SERVO / SW・ENC
ノード4：SERVO / SW・ENC
未使用
インデックス直書きは要修正
例：serial_bridge の data[9] は SERVO1 だが、ros2can ではノード2の予備スロット（受信ではENC2）
ラッパーで吸収する
PacketController → Ros2CanPacketController
global index = node × 5 + local をライブラリが計算
Notes: 同じ24スロットでも意味が違う。serial_bridgeはFWで固定、ros2canはノードごとに5スロット。インデックスを直書きしているコードは要修正。

## Slide 14: コードの移行例
serial_bridge → ros2can 14
serial_bridge
#include "common/PacketController.hpp"
PacketController pkt;
pub_ = create_publisher<Int16MultiArray>(
"serial_tx_3", 10);
pkt.setServo(SERVO2, 90);
msg.data = pkt.toVector();
// 受信：インデックスを直接読む
int16_t enc1 = m->data[1];
bool sw1 = m->data[9];
ros2can
#include "common/Ros2CanPacketController.hpp"
Ros2CanPacketController pkt;
pub_ = create_publisher<Int16MultiArray>(
"serial_tx_1", 10); // 同じ
pkt.setServo(/*node*/0, 2, 90); // ノード番号が増える
msg.data = pkt.toVector(); // 同じ
// 受信：ラッパー経由
pkt.updateRx(m->data);
int16_t enc1 = pkt.getEnc(0, 1);
bool sw1 = pkt.getSW(0, 1);
サンプル：ros2can_example（servo_sweep_example / cubemars_position_example）、PS4での操作例は cr26_soki/ros2can_practice.cpp
Notes: トピック周りは同じ。変わるのはインクルードとsetServoの引数（ノード番号が増える）と、受信値の取り出し方。

## Slide 15: 移行の手順
serial_bridge → ros2can 15
1
ros2can をビルドして起動
sudo apt install python3-pyqt5 python3-serial → colcon build
2
仮想デバイスで既存ノードを確認
「デバッグデバイスを追加」→ 自作ノードの publish / subscribe を確認
3
ノードのスロット処理を書き換え
PacketController → Ros2CanPacketController（インデックス直書きを解消）
4
FWを生成して基板に書き込む
ホストは MODE_CAN_HOST、子は MODE_CAN。CAN_ID は 101〜104
5
配線してテスト
USBはホストだけ。バス両端の終端抵抗を確認 → ダイレクト送信OFFのまま疎通確認
Notes: 段階的に移行できる。まずは仮想デバイスでノードを確認してから実機へ。

## Slide 16: 移行期間中の併用
serial_bridge → ros2can 16
serial_bridge
既存マイコン
ros2can
CANホスト
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyACM0
ros2can は TIOCEXCL でポートを排他専有
ros2can が先に掴めば、serial_bridge 側は open に失敗してリトライするだけ
逆（serial_bridge が先）は防げない
対策：excluded_ports で分ける
# config/ros2can.yaml
excluded_ports: ["/dev/ttyUSB0",
"/dev/ttyUSB1"]
# config/serial_bridge.yaml
excluded_ports: ["/dev/ttyACM0"]
お互いに相手が管理するポートを除外しておくと、取り合いが起きません。
Notes: ros2canはポートを開いた直後にTIOCEXCLで排他専有する。ros2canが先に掴めばserial_bridgeは失敗してリトライするだけ。逆は防げないので、両方のexcluded_portsで管理下のポートを分けておく。

## Slide 17: 移行時に気をつけること
serial_bridge → ros2can 17
!
フェイルセーフはFWに無い
通信が途切れてもマイコンは最後の指令を保持。終了時のゼロ指令（on_shutdown）は必須
2
ダイレクト送信とトピック通過
ダイレクト送信ONのデバイスは外部ノードの serial_tx_[ID] を無視する
3
ピン共有の設定
MULTIn（サーボ/SW）・ENCn_MD（ENC/MD）は config.hpp で固定。実配線と一致させる
4
終端抵抗とCAN_ID
バスの両端に120Ω。CAN_ID（101〜104、下2桁＝ノード番号）を重複させない
5
DCモータの数
既定プロファイル（SOKI基板）はDCモータ非搭載。MDが必要なら ENCn_MD=1 か MES基板
Notes: 特に1つ目。serial_bridgeのときと同じく、FW側はフェイルセーフなし。ノード終了時のゼロ指令を必ず書く。

## Slide 18: まとめ
serial_bridge → ros2can 18
配線がシンプルに
USB1本＋CANデイジーチェーン
操作・確認がGUIで
仮想デバイス・FW生成・E-STOPまでGUIで完結
移行は段階的に
トピック互換。スロットの意味だけ Ros2CanPacketController で吸収
参考資料
ros2can マニュアル
rrst-nhk-project.github.io/ros2can/
serial_bridge との比較（1.1節）
マニュアル 1.1 / 技術マニュアル 9.9
serial_bridge との併用（3.1節）
マニュアル 3.1
GitHub
github.com/RRST-NHK-Project/ros2can
新規の機体では ros2can の採用を強く推奨します。
Notes: 新規機体はros2canで。資料はGitHub Pagesのマニュアルとクイックスタート、ros2can講習資料を参照。